## Slide 1
多层窄波束配置-蜂窝三扇区组网-1km站间距-加扰50%
现网场景：

## Slide 2
外场测试数据画图：

## Slide 3
中心频点 | 4.9GHz
带宽 | 100MHz
路损模型 | PL=28+22log10d+20log10
中心频点 | 4.9GHz
带宽 | 100MHz
路损模型 | 
更新说明
增加了移动性3dB切换管理
调整了画图坐标轴范围，对齐了仿真和现网图
更改计算PL方法，按照论文中所提公式计算
只采用覆盖范围为水平120°，垂直24°的天线
调整衰减因子为0.1
与高度相关的因子添加

## Slide 4
天线模型Ⅱ：
垂直面4波束，以-6度为起点，单波束的3dB角为6度，共覆盖24度；
水平面8波束，单波束的3dB角为15度，共覆盖120度.
干扰小区天线乘上衰减因子：线性值0.1，分贝值-10dB
UAV所属小区判断方法：
取耦合损耗-基站天线增益最小的作为该UAV的服务小区。

## Slide 5
仿真：
现网：
根据UAV与基站之间的天线的最大增益来判断归属扇区

## Slide 15
总结：
在UAV飞行半径较小时（100m, 300m），判断UAV所属小区的PCI误差较大，进而SINR干扰预测误差较大；在UAV飞行半径较大时（500m, 800m, 1200m），判断UAV所属小区的PCI误差较小，进而SINR干扰预测误差较小；仿真预测PCI的变化次数大大减少，这是由于引入了3dB切换管理的作用。
半径为100m、300m时，按照论文方法计算干扰PL会出现复数，原因是cos(alpha)/n_i会导致负数出现，进而log之后得到复数。
解决方法：由于角度覆盖问题，说明该小区到UAV天线覆盖不到，令该条路损值置为Inf，干扰变为0